ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проекту

Модернизация центров обработки данных

в АКБ «Микрокредитбанк»

### Требования к техническому обеспечению

Проект подразумевает поставку «под ключ», что включает в себя обеспечение доставки при условии всех требований по поставке, установке, монтажу и настройки оборудования, пуско-наладки вычислительной системы, обучения, тестирования работоспособности поставляемого оборудования и программного обеспечения (проведения приемочных испытаний) и ввод в действие всего комплекса и начала полноценного функционирования.

В техническом предложении должен быть представлен перечень, количество и технические характеристики предлагаемого оборудования.

Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в таблицах ниже. Предлагаемое и поставляемое оборудование должно иметь технические характеристики не ниже указанных в технических требованиях.

Поставляемая система должна соответствовать следующим техническим требованиям:

1. Спецификация модернизации серверов базы данных

IBM Power Е870 (Model 9119-MME, SN 21E4CE7, SN 21E4CF7) - 2 комплекта

| № | Параметры | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производитель | IBM |
| 2 | Модель сервера базы данных | 9119 Model MME |
| 3 | Тип устанавливаемой доп. оперативной памяти | Не менее DDR3 |
| 4 | Емкость устанавливаемого дополнительного модуля оперативной памяти CDIMM | 128 GB DDR4 Memory (4x32GB CDIMMs) |
| 5 | Активация оперативной памяти | Не менее 768 Гб |
| 6 | Итого установленной/активированной памяти | 1024 Гб / 1024 Гб |

2. Спецификация системы хранения данных - 1 комплект

| № | Параметры | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производитель | Мировой бренд |
| 2 | Системный блок, монтируемый в шкаф | Да |
| 3 | Внешний интерфейс | FC |
| 4 | Интерфейс подключения и поддержки накопителей | Не менее SSD |
| 5 | Сырой объем хранения | Не менее 115Тб |
| 6 | Кеш | Не менее 256 Гб на систему хранения (возможность увеличения до 1,5 ТБ на систему) |
| 7 | Интерфейс передачи данных (оптический канал) | Не менее Fiber Channel 32 Гбит/с |
| 8 | Количество портов FC | Не менее 8 |
| 9 | Сетевой интерфейс | 10 Gb Ethernet |
| 10 | Возможность удаленного зеркалирования | Да |
| 11 | ПО управления, мониторинга и аудита системы хранения данных | Да |
| 12 | ПО виртуализации для возможности работы с существующим дисковым массивом | Да |
| 13 | «Горячая» замена дисков | Да |
| 14 | Тип электропитания | ˜220 В |
| 15 | Количество подводов | 2 |
| 16 | Резервирование блоков питания и вентиляторов | N+1 |
| 17 | «Горячая» замена блоков питания и вентиляторов | Да |

3. Спецификация программного обеспечения для резервного копирования

| № | Параметры | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка гипервизоров VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Nutanix Acropolis (AHV) | Да |
| 2 | Поддержка физических систем на базе Microsoft Windows, Linux и MacOS, Oracle Solaris и IBM AIX | Да |
| 3 | Возможность модерниации и упрощения защиты неструктурированных файловых данных и файловых серверов с помощью возможностей защиты данных NAS | Да |
| 4 | Возможность резервного копирования непосредственно из аппаратных снимков | Да |
| 5 | Поддержка механизма мгновенного восстановления | Да |
| 6 | Возможность быстрого и безопасного переноса данных с помощью встроенной WAN-акселерации | Да |
| 7 | Непрерывная защита данных | Да |
| 8 | Возможность мгновенного восстановления одной или нескольких виртуальных машин из любой резервной копии в VMWare VSphere или Hyper-V | Да |
| 9 | Возможность интеллектуальной консолидации и расширения репозиториев резервных копий с помощью технологий масштабируемого репозитория возможностью размещения резервных копий как на локальных хранилищах, так и на облачных хранилищах | Да |
| 10 | Готовность к безопасному восстановлению данных, защите от вирусов и функция поэтапного восстановления | Да |
| 11 | Совместимость с Oracle RMAN и SAP Backint для резервного копирования и восстановления баз данных | Да |
| 12 | Наличие инструмента интеллектуального мониторинга 24/7 с комплексными возможностями создания отчетов | Да |
| 13 | Возможность устранения ошибок и потерь данных с помощью автоматических действий по рекомендациям системы для разрешения стандартных проблем резервного копирования | Да |
| 14 | Наличие инструментов для отслеживания и построения тенденций роста среды и потребления ресурсов | Да |
| 15 | Лицензии на количество виртуальных машин | Не менее 50 |

### 2.  Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Гарантия на все оборудование и программное обеспечение должна быть не менее 1 года.

Помимо гарантийной поддержки оборудования, Исполнитель в течение действия гарантийных обязательств должен обеспечить необходимую информационно-консультационную помощь специалистам Банка.

Гарантийное сервисное обслуживания всего оборудования должно осуществляться по месту эксплуатации, специалистами авторизованного производителем сервис-центра в Республике Узбекистан.